| Количествена сметка за обект:„Авариен ремонт на хидроизолацията на покрива на подземен гараж с вход от ул. „Фр. Ж. Кюри,” /сега архив на Районен съд – Пловдив/, част от Съдебна палата гр. Пловдив |
| --- |
| № | Работа | Ед. мярка | Колич. | Ед. Цена /лв./ | Сума /лв./ | Забележка |
| 1 | Къртене на стара мазилка /цокли/ и къртене мрамор | м2 | 35 |  |  |  |
| 2 | Къртене на компрометиран бетон от външна площадка /подготовка за изравняване на ниво на площадката/ и извозване на стр.отпадъци | м2 | 84 |  |  |  |
| 3 | Почистване и пасиране на бетонова настилка | м2 | 340 |  |  |  |
| 4 | Зачистване на зона външен двор за изпълнение на навес около съществуваща сграда | м2 | 33 |  |  |  |
| 5 | Направа на частични кърпежи за възстановяване на отстранения компрометиран слой от съществуващата настилка и възстановяване на наклоните /1-10см/ | м2 | 170 |  |  |  |
| 6 | Полагане на битумен грунд | м2 | 350 |  |  |  |
| 7 | Полагане на еластомерна хидроизолационна мембрана 3мм - 1-ви слой | м2 | 350 |  |  |  |
| 8 | Полагане на еластомерна хидроизолационна мембрана 4,5кг - 2-ри слой | м2 | 350 |  |  |  |
| 9 | Полагане на един пласт геотекстил | м2 | 350 |  |  |  |
| 10 | Полагане на полиетиленова фолио | м2 | 350 |  |  |  |
| 11 | Направа на нова шлайфана бетонова настилка 12-15см с мултивлакнести фибри, армирана със заварени мрежи ф8 /каре 20/20/+автопомпа | м2 | 420 |  |  |  |
| 11а | Сулфатоустойчив полимерсиликатен импрегнатор "BL 960" доза 120гр./м2 | м2 | 420 |  |  |  |
| 11б | Нанасяне на повърхностен втвърдител за индустриални подове "Katret" сулфатоустойчив /цвят натурален/ - 3кг/м2 | м2 | 420 |  |  |  |
| 12 | Метална конструкция за направа на нови козирки и навеси | кг | 415 |  |  |  |
| 13 | Поликарбонат 6мм | м2 | 37 |  |  |  |
| 14 | Варовикови плочи | м2 | 40 |  |  |  |
| 15 | Направа на стб.борд + кофраж | м' | 18 |  |  |  |
| 16 | Линейна решетка - високо натоварване + монтаж | м' | 3,5 |  |  |  |
| 17 | Почистване на две дъждарки и една ревизионна шахта | бр | 3 |  |  |  |
| 18 | Полагане на канал ф250 от линеен сифон до ревизионна шахта | м' | 17,7 |  |  |  |
| 19 | Демонтаж и монтаж на метална стълба | бр. | 1 |  |  |  |
| 20 | Демонтаж и монтаж на метална врата /вход/ | бр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Обща стойност на всички СМР без ДДС /лв./ |  |  |
|  | 20% ДДС /лв./ |  |  |
|  |  |  | Обща стойност на всички СМР с ДДС /лв./ |  |  |
|  | Забележки: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Посочените единични цени са без ДДС; |  |  |  |  |